江苏省东台中学城东校区

学生机房强弱电布线

招标文件

江苏省东台中学

二○一四年五月十六日

江苏省东台中学城东校区

学生机房强弱电布线招标文件

江苏省东台中学城东校区学生机房强弱电布线项目, 已经东台市财政局东财购批［2014］41号文批准采购安装。现依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章等，采用招标方式选定供应商，欢迎符合本招标文件规定的供应商投标。

一、招标范围：

弱电：2个机房网络布线（每个学生机房70台电脑）；

强电：由机房主控电源箱至各电脑桌面的布线

二、对投标单位的资质要求：

具有工商部门颁发的与本工程专业相关的《营业执照》。

三、设备材料要求：

| 2机房所需材料 |
| --- |
| 设备名称 | 品名规格 | 数量 |
| 光缆 | 4芯单模室外光缆 | 300米 |
| 网线 | 清华同方6类线（中心为十字芯） | 10箱 |
| 水晶头 | 清华同方六类 | 3盒 |
| 电源线 | RVV3*4 国标 | 6卷 |
| 辅材 | 桥架、胶带、光纤熔接等 | 若干 |

四、工程要求：

1、由四层交换分机房拉一根光缆经桥架至两机房中间的小间；

2、两机房内的所有接点均汇集于中间的小间；

3、选用产品：国内主流品牌，统一品牌的产品、线型为六类，线规23AWG。（建议：清华同方六类，23AWG以上），中间带塑料十字架；

5、双绞线切皮，解绞长度不大于0.5英寸；

6、材料进场时，先按国标抽验，合格后方能投入施工；

7、强电电源线为国标RVV3*4；

8、施工中做好强弱电线路隔离；

9、双绞线两端有对应的标识；

10、在施工过程中要注意成品保护，损坏的要修复还原；

11、施工中所有不明问题须及时提出，与校方沟通确定。

注：施工与验收执行相关国家标准，打线按EIA/TIA 568B标准实施。

五、投标人须知：

1、投标人需携带本人身份证原件和《营业执照》副本复印件。非法人代表（或负责人）投标的，受委托的投标人需持法人代表（或负责人）出具的授权委托书。

2、投标人在投标前缴纳投标保证金1800元（其中报名费100元），未中标者的投标保证金当场退还（报名费不退）；中标者的投标保证金，转为履约保证金。

3、报价及付款方式：

（1）报价：本招标采用现场一轮暗投总价的方式，最低价者中标。如果一轮最低价出现相同，则再次暗投，直至决出最低者。（所报价格包括人工、材料、设备、安装、调试、税金等一切费用）

（2）建设单位在相关部门的监督下，现场确定理想价，如投标人所投价格均高于理想价，则为废标，建设单位有权另行确定谈判或其他方式。

（3）付款方式：安装调试完毕经校方通过专业仪器测试验收合格后，付总价的90%，同时退还履约保证金。验收合格12个月后无质量问题，付清余款。

（4）工期：15日历天。

（5）投标人须现场踏勘，按照设备清单及技术要求和施工要求明确的品牌报价。一经报价，不得调整。

（6）竣工验收时，提供所有设备和材料的质保资料。

六、投标开标时间及地点：

投标截止时间：2014年5月22日上午9时

开标时间：2014年5月22日上午9时

投标开标地点：江苏省东台中学城东校区。

联系人：朱世华老师

联系电话：18752910668

二○一四年五月十六日

附：

江苏省东台中学城东校区机房布线报价单

| 2机房所需材料 |
| --- |
| 设备名称 | 品名规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 光缆 | 4芯单模室外光缆 | 300米 |  |  |
| 网线 | 清华同方6类线（中心为十字芯） | 10箱 |  |  |
| 水晶头 | 清华同方六类 | 3盒 |  |  |
| 电源线 | RVV3*4 国标 | 6卷 |  |  |
| 辅材 | 桥架、胶带、光纤熔接等 | 若干 |  |  |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 总报价 | 大写： | ￥： |

注：所报价格包括人工、材料、设备、运输、安装、开凿复原、调试、税金等一切费用。

报价人（签字）：

二○一四年五月     日